## Slide 1: Knopar
Råbandsknop:
Ta de två ändarna framför dig som ska knopas samman.
Korsa dessa.
Gör en rundtörn. Kolla vilken ände som kommer fram ovanpå från knopen.
Lägg den ände som ligger över från den tidigare rundtörnen
över den andra änden.
Gör en rundtörn till, med den övre änden över.
Dra ihop knopen.
Och du har nu en färdig råbandsknop.

## Slide 2: Andra knutar:
Kärringknut:
Kärringknuten slås med två rundtörnar åt samma håll.
Kärringknuten är en felslagen Råbandsknop. Den är väldigt osäker att använda och bör därför helt undvikas.
Tjuvknut:
Sticker man in änden från fel håll genom lärkhuvudet hamnar de korta ändarna på olika sidor om knopen.
Om man slår en Råbandsknop med hjälp av ett lärkhuvud, gör man fel och får en tjuvknut som väldigt lätt går upp.